## Slide 1: ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕАКТОРОВ ФГУП «ГХК» ПО ВАРИАНТУ ЗАХОРОНЕНИЯ НА МЕСТЕ
П. М. Гаврилов, А.А. Устинов, М.В. Антоненко, А.Г. Сиренко, Д.В. Жирников
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

## Slide 2: Промышленные уран-графитовые реакторы ФГУП «ГХК»
Реактор | Назначение | Проектный срок эксплуатации, лет | Период эксплуатации | Фактический срок эксплуатации, лет
АД | одноцелевой прямоточный | 10 | 28.08.1958 30.06.1992 | 34
АДЭ-1 | одноцелевой прямоточный | 20 | 20.07.1961 29.09.1992 | 31
АДЭ-2 | двухцелевой с замкнутым контуром | 20 | 21.01.1964 15.04.2010 | 46

## Slide 3: Расположение промышленного реактора в горном массиве
1
1- горный массив
2
2- центральный зал
3
3 - графитовая кладка реактора
4
4 - биологическая защита
5
5 – система транспортировки облученных твэлов

## Slide 4: Концепция вывода из эксплуатации ПУГР
Ликвидация
Долговременное хранение реактора в пределах шахты
на срок не менее 100 лет
Захоронение на месте

## Slide 5: Недостатки варианта «ликвидация»
Образование РАО
Большие финансовые затраты
Обращение с облученным графитом
Трудо- и дозозатраты

## Slide 6: Вариант «захоронение»
Возможность использовать проектные решения, реализованные ранее для варианта долговременного хранения
Отсутствие вновь образующихся РАО
Нецелесообразность реабилитации площадки размещения ПУГР
Наличие естественного внешнего контайнмента

## Slide 7: Вариант «захоронение»
Долговременное хранение
Захоронение
Отраслевая концепция ВЭ ПУГР по варианту захоронения на месте
Патент Российской Федерации №2444796

## Slide 8: Концепция захоронения
Принцип многобарьерной защиты
Внутренние барьеры безопасности
Внешние барьеры безопасности
Существующие конструкционные элементы (металлоконструкции, бетонная шахта)
Вновь создаваемые барьеры
(засыпка, бетонирование)
Горные породы, вмещающие шахты ПУГР

## Slide 9: Дополнительные внутренние барьеры
Совместимость с геологической средой, окружающей ПУГР
Глинистые материалы
Низкая водопроницаемость
Высокая сорбционная способность
Доступность

## Slide 10: Создание дополнительных барьеров безопасности

## Slide 11
Гранитоидный массив при наличии в нем зон разной проницаемости выполняет функцию противофильтрационного и противомиграционного защитного барьера
Внешний барьер безопасности

## Slide 12: Радиационные характеристики ПУГР
Основные радионуклиды, определяющие активность реактора на момент остановки - 3H, 14C, 137Cs, 90Sr, 60Co, 63Ni, 36Cl.

## Slide 13: Результаты расчета миграции
1. Не прогнозируется превышение уровня вмешательства в месте предполагаемого выхода в р. Енисей радионуклидов, находящихся в графитовой кладке реактора.
2. Прогнозируемая эффективная доза облучения населения, проживающего в основании склона горы и занимающегося сельскохозяйственной деятельностью, не превысит 10-2 мЗв/год, что на порядок ниже установленных пределов (0,1 мЗв/год).

## Slide 14: Реализация варианта захоронения на месте
Вывод из эксплуатации ПУГР
Создание пункта консервации особых РАО

## Slide 15: Реактор АДЭ-1
Верх реактора – демонтированы верхние коммуникации, технологические тракты заглушены
Низ реактора - демонтированы нижние коммуникации, технологические тракты заглушены

## Slide 16: Заключение
Вывод из эксплуатации промышленных реакторов ФГУП «ГХК» осуществляется по варианту захоронения на месте, как наиболее приемлемому с точки зрения безопасности и экономически обоснованному